广州东佳仓储服务有限公司“9·17”

一般起重伤害事故调查报告

2019年9月17日凌晨1时许，位于广州市黄埔区开发大道将军山路段广州黄埔工程机械园区自编号东区2号场地的广州东佳仓储服务有限公司（以下简称广州东佳公司）发生一起起重伤害事故，螺纹钢堆场在进行吊装作业时，吊装工人黄世克被滚落的一捆螺纹钢压在下方受伤，经送南岗红十字会医院抢救，于凌晨1时40分许因伤势过重抢救无效死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，广州市黄埔区人民政府依法组织成立了广州东佳仓储服务有限公司“9·17”一般起重伤害事故调查组（以下简称事故调查组），由区应急管理局牵头，区公安分局、区住房城乡建设局（交通局）、区市场监管局、区总工会，南岗街道办事处派员参加，全面负责事故调查工作。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场查看、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，以及加强和改进工作的措施建议。

一、事故基本信息

（一）事故基本情况

1.事故发生时间：2019年9月17日凌晨1时许

2.事故地点：广州市黄埔区开发大道将军山路段广州

黄埔工程机械园区自编号东区2号场地

3.事故类别：起重伤害

4.伤亡情况：死亡1人

5.事故等级：一般事故

（二）事故单位基本情况

单位名称：广州东佳仓储服务有限公司

住所：广州市黄埔区开发大道将军山路段广州黄埔

工程机械园区自编号东区2号场地

法定代表人：刘瑞权

注册资本：壹仟万元整

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码：91440101773340496C

经营范围：仓储业

二、事故发生经过和应急救援处置情况

（一）事故发生详细经过

2019年9月16日18时许，龙门吊司机李辉明、吊装工黄世克、唐永干和理货员黄飞林开始进行使用A号龙门吊进行螺纹钢装卸作业。李辉明四人在A4堆位进行卸货作业至17日0时10分许。随后李辉明将A号龙门吊停在A7堆位准备进行装车作业，四人在A6号堆位的螺纹钢上休息。0点30分许李辉明四人准备将A7堆场的20捆螺纹钢吊装上车。唐永干、黄世克分站在A7堆场的两侧斜坡（唐永干站在东侧、黄世克站在西侧），随后2人分别抓住第一条吊索的吊环，将第一条吊索从计划吊装的五捆螺纹钢下方（离螺纹钢一侧约1米处）穿过，再将吊环挂入龙门吊的挂钩，由李辉明操控龙门吊起五捆螺纹钢的一头，之后唐永干、黄世克持另一条吊索，将其放置在螺纹钢的下方（离第一条吊索约2米处），随后由李明辉操控龙门吊将五捆螺纹钢重新放下。此时一捆螺纹钢散落出来，压住一旁准备将第二条吊索的吊环挂入吊钩的黄世克的脚踝。黄世克跌倒后螺纹钢继续向下翻滚并压在黄世克的背部。事故发生后，唐永干立即为螺纹钢套上钢索，李辉明操控龙门吊将压着黄世克的螺纹钢吊起，唐永干、黄飞林将黄世克抬到A号龙门吊的平台上并拨打120急救电焊。1时许，120救护人员到达现场对黄世克进行抢救，随后将黄世克送往南岗红十字会医院抢救。但黄世克因伤势过重，于17日1时40分许抢救无效死亡。

（二）事故发生后的应急处置措施

接报后，区应急管理局、区公安分局、南岗街道等单位第一时间赶往现场，开展事故调查和善后协调工作，要求广州东佳公司立即停工进行隐患排查，做好事故善后工作，配合事故调查。

（三）人员伤亡和直接经济损失

事故造成1人死亡。依据《事故伤害损失工作日标准》（GB/T15499-1995）等标准和规定统计，损失工作日为6000日，核定事故造成直接经济损失为85万元。

（四）善后情况

经调解，广州东佳公司与死者家属就赔偿问题达成一致意见，签订事故处理协议书，由广州东佳仓储服务有限公司向黄世克家属支付赔偿款85万元。死者遗体于2019年9月24日火化。

三、事故调查情况

（一）事故现场图

待起吊的5捆螺纹钢及滚落压住死者的螺纹钢（黄色圈内）

（二）现场勘验情况

事故调查组于2019年9月19日对广州东佳仓储服务有限公司“9.17”一般起重伤害事故现场进行勘验，情况如下：

1.事故现场位于广州市黄埔区广深沿江高速开发大道入口旁自编68号的广州东佳仓储服务有限公司螺纹钢材堆场A7库位，A区堆场设置有通用门式起重机一台。

2.广州东佳仓储服务有限公司主要从事螺纹钢、线材盘条等钢材装卸、仓储业务。其中螺纹钢堆放采用底宽上窄金字塔堆垛型式，A7库位堆垛高度大约3至4米，坡度约30°至45°，且端部没有对齐，便于在吊装作业时进行提头。每捆螺纹钢有99支螺纹钢，规格为Φ20mm，长度12米，重量2.934吨，每捆螺纹钢均用5至6根Φ6mm的盘原铁进行捆扎。事故发生在螺纹钢堆东侧斜坡，事发时计划吊运的5捆螺纹钢中有两捆有滑落现象，其中1捆约滑落0.5米，1捆约滑落1.5米。5捆螺纹钢中靠上的4捆下方压有2条钢丝绳，一条距端头约1.2米，另一条距端头约3米。靠下的1捆螺纹钢在救援时使用起重机的吊钩钢丝绳吊起约1米。

（三）广州东佳公司螺纹钢堆场装卸流程情况

经查，在对螺纹钢（规格Φ20mm，长度12米，每捆63支，重量约2.93t/捆）装车作业时，操作步骤如下：

1.由起重机操作工在地面遥控操作起重机，使用直径Φ20mm多股钢丝绳对最顶部的多捆（通常5捆）螺纹钢进行提头（但钢丝绳没有将5捆缠绕一圈）至一定高度；

2.由吊装工使用另外的一条Φ20mm吊装钢丝绳穿过5捆螺纹钢底部（吊点距一端约3米处），此时起重机操作工遥控操作起重机放下螺纹钢，吊装工卸下提头钢丝绳，然后直接将已穿过的5捆螺纹钢吊装钢丝绳两端绳头挂入起重机吊钩。

3、起重机操作工遥控操作起重机起吊5捆螺纹钢至一定高度，吊装工再使用另一条Φ20mm吊装钢丝绳穿过5捆螺纹钢底部（吊内距另一端约3米处），此时起重机操作工遥控操作起重机再次放下螺纹钢，吊装工又将另一条已穿过5捆螺纹钢的吊装钢丝绳两端绳头挂入起重机吊钩。

4、最后由起重机操作工遥控操作起重机将5捆螺纹钢装上平板汽车，从而完成装车作业。

（四）安全管理架构情况

广州东佳仓储服务有限公司现有员工23人，安全管理架构第一责任人兼安全管理员是刘瑞权，公司分4个班组（日班和晚班），每个班组的吊机司机是班组组长。

（五）安全操作规程及安全管理制度情况

广州东佳公司制定了《仓库安全生产管理规章制度》。其中规定了“第1.5条挂钩工、吊装工安全操作规程 必须持证上岗，具有栓、缚、捆、吊物的安全操作知识方可作业。”、“进入作业现场装卸货物，必须认真观察现场情况，站立位置应避开运动的方向，以免受到伤害。”“第2.1条 装卸物件时，物件没有就位固定，不得解开吊装索具；圆滑和易倒物体必须采取填、拉、捆绑等安全措施，防止滚动、倒塌。”、“第2.3条装卸作业中发现问题，须及时与起重机驾驶员联系，消除隐患后，方可继续作业……”，但未明确货物吊挂方式，对于吊运多捆螺纹钢这类松散负载时未能明确要求按标准使用双圈穿套结索法（如下图）。

图1 双圈穿套结索法         图2 广州东佳公司吊挂方式

广州东佳公司未制定吊装作业起重机司机安全操作规程，未能明确起重机司机的操作步骤和程序，安全技术知识和注意事项。

（六）公司设备及吊装作业人员持证上岗情况

1.广州东佳公司堆场上方设置跨度25米、额定起重量为20t通用门式起重机，采用地面遥控操作。起重机由河南省铁山起重设备有限公司制造，取得《广州市特种设备使用登记证》（编号：重粤A600031101），经广州特种机电设备检测研究院检测合格，下次定期检验日期：2020年12月。

2.广州东佳公司当晚负责龙门起重机的地面操作人员是李辉明。依据《质检总局关于印发<起重机械安全管理人员和作业人员考核大纲>的通知（国质检特）〔2013〕680号》第二条第三款“起重机械司索作业人员、起重机械地面操作人员和遥控操作人员，不需要取得《特种设备作业人员证》，由使用单位进行培训和管理。”的规定，起重机械地面操作人员不需要取得《特种设备作业人员证》，只需由使用单位进行培训和管理。

（七）安全生产教育和培训情况

广州东佳公司仅由法定代表人刘瑞权对作业人员进行口头安全教育，要求注意安全，未形成任何书面记录。

（八）现场监管和安全检查情况

广州东佳公司装卸作业现场安全监管缺失，对钢材装卸作业安全风险认识不足，未能有效开展安全生产检查，对装卸作业长期违规操作未能及时发现并消除。

四、事故原因分析

# （一）事故直接原因

广州东佳公司螺纹钢装卸作业人员未按规定使用双圈穿套结索法对5捆螺纹钢缠绕一圈进行起吊提头作业，吊物捆绑不稳，导致其中一捆螺纹钢材滚落，且作业现场环境复杂，作业人员站位不当，避让不及使得身体被压伤而导致死亡。

# （二）事故间接原因

1.广州东佳公司安全操作规程不规范，工人违章作业，吊装作业人员未按标准操作装卸螺纹钢，导致吊运5捆螺纹钢这种松散负载情况时仅采用吊索兜住螺纹钢底部即进行起吊。

2.广州东佳公司未按规定建立安全生产事故隐患排查治理制度及管理措施，致使吊装作业现场安全监管缺失，安全隐患未能及时发现并消除。

3.广州东佳公司安全生产教育培训不到位。广州东佳公司未按规定对螺纹钢装卸作业人员进行安全教育培训，作业人员安全教育培训流于形式，仅由公司主要负责人简单提醒注意作业安全，未针对吊装作业进行专门培训。

（三）事故性质

调查认定，广州东佳仓储服务有限公司“9.17”一般起重伤害事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任认定和对责任者的处理意见

为深刻吸取事故教训，严肃追究相关责任单位和责任人的责任，教育有关人员，提高安全管理意识，防止同类事故再次发生，依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规、部门规章和国家标准的规定，本着实事求是、尊重科学和“四不放过”的原则，对事故责任单位和责任人提出如下处理意见：

- 给予行政处罚的单位

广州东佳公司。对事故发生负有责任。建议由广州市黄埔区应急管理局依法对广州东佳公司处以罚款。

（二）给予行政处罚的个人

刘瑞权，广州东佳公司主要负责人。未制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未按规定督促、检查本公司安全生产管理工作，未能及时发现并消除公司作业现场隐患排查、吊装作业现场无专人监管等生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任。建议由广州市黄埔区应急管理局依法对刘瑞权处以罚款。

（三）给予内部处理的人员

1.李辉明，广州东佳公司起重机司机。未有效履行起重机司机职责，在吊装作业期间在吊物吊挂方法不符合标准、工人站位不安全的情况下进行起吊，对事故的发生负有一定责任。建议由广州东佳公司按照公司内部规章制度进行处理，并将处理结果报告广州市黄埔区应急管理局。

2.黄飞林，广州东佳公司理货管理员。未能有效履现场监督管理，未能及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有一定责任。建议由广州东佳公司按照公司内部规章制度进行处理，并将处理结果报告广州市黄埔区应急管理局。

六、事故防范和整改措施

根据生产安全事故“四不放过”原则，为吸取本事故的深刻教训，防止同类事故的发生。结合本次事故的实际情况，特提出以下意见：

（一）广州东佳公司要深刻吸取本次事故的教训，并将本次事故在全公司进行通报。对本次事故发生负有责任的人员，要进行批评教育。

（二）广州东佳公司要加强本单位安全生产工作。建立健全本单位安全生产责任制，配备安全生产管理人员，组织制定本单位安全操作规程。加强现场安全监管，杜绝违章冒险作业、违反劳动纪律等违规行为，消除事故隐患。

（三）广州东佳公司要加强特种设备使用管理工作，加强本单位起重机司机、吊装工的安全培训教育工作，确保从业人员掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，避免同类事故再次发生。

# Footnotes

《起重机械吊具与索具安全规程》（LD48-93）第14部分：安全使用与维护 第14.7.1.4条，d双圈穿套结索法,吊索在扣住以前围绕负载通过一整圈，适用于诸如管子束之类松散负载吊挂……。

《广东省安全生产条例》第十条第一款：生产经营单位应当具备法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件，制定安全生产操作规程，并建立和实施下列安全生产制度：安全生产责任制度和安全生产考核、奖惩制度……。

《中华人民共和国安全生产法》第三十八条：生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报……。

《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章  制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业……。

《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款……。

《中华人民共和国安全生产法》第九十二条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款。