黄埔区“7.03”事故调查报告书

事故单位：广州市森宏钢结构有限公司

事故日期：2017年7月3日

伤亡情况：死亡1人

事故类别：起重伤害

“7.03”事故调查组（代章）

2017年8月8日

黄埔区“7.03”事故调查报告书

一、企业详细名称：广州市森宏钢结构有限公司

地      址：广州市黄埔区文冲“红粉前大地”仓库办公楼

法定代表人：李彬

二、经济类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

国民经济行业： 金属制品业

三、事故发生时间：2017年7月3日15时40分左右

四、事故地点：广州市森宏钢结构有限公司4号车间

五、事故类别：起重伤害

六、事故原因：2017年7月3日15时40分左右, 无任何操作资质、未经单梁桥式起重机操作培训的庞英进（杂工）擅自操作广州市森宏钢结构有限公司4号车间内的特种设备—单梁桥式起重机（重粤A600022837）起吊工字钢，工字钢突然掉落，压在庞英进的身上，庞英进受伤，后被送往医院抢救，经抢救无效死亡。

七、事故性质：责任事故

八、事故严重级别：一般事故

九、伤亡人员情况：死亡1人（具体情况见表1）

表1  “7.03”事故伤亡情况表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 用工 形式 | 工种 | 本工种工龄 | 伤害部位 | 安全教育情况 | 损失 工作日 | 伤亡 原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 庞英进 | 男 | 52 | 中学 | 临时工 | 杂工 | 多年 | 全身 | 有 | 6000日 | 起重伤害 | 死亡 |

十、本次事故损失工作日总数：6000日（GB6/T15499-1995）

十一、本次事故经济损失：90万元

其中直接经济损失：90万元

十二、事故详细经过：

（一）事故相关单位基本情况

广州市森宏钢结构有限公司，类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。注册地址：广州市黄埔区文冲“红粉前大地”仓库办公楼。注册资本：100万元。法定代表人：李彬。经营范围：金属制品业,主要生产钢结构件加工，公司大约有50多人。

（二）事故经过

2017年7月3日15时40分左右, 杂工庞英进在广州市森宏钢结构有限公司的4号车间做清理废料的工作。具体工作流程是：将钢结构件的废料放到余料堆里，然后再把地面打扫干净。在清理过程中，无任何操作资质、未经单梁桥式起重机操作培训的庞英进擅自操作4号车间内的特种设备—桥式起重机（重粤A600022837）起吊工字钢（长度6.25米，宽度1.4米，厚度0.3米），工字钢突然掉落，压在庞英进的身上，庞英进受伤，后被送往医院抢救，经抢救无效死亡。

（三）事故救援及善后处理情况

事故接报后，区安全监管局、文冲街道办事处、文冲街派出所、区市场监管局等部门立即赶到事故现场，开展事故救援工作。随后成立了事故调查组和事故善后处理小组，对事故现场进行勘查，对相关人员进行询问调查取证，布置落实有关善后处理事宜。

事故调查组根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《广州市安全生产条例》等法律法规的规定，严格按照事故处理“四不放过”的原则，认真开展事故调查处理工作，分析并查清了事故原因，并责成事故单位做好事故的善后工作和经济赔偿。目前已落实对死者家属的经济赔偿。

十三、事故调查情况

（一）事故涉及的特种设备情况为：桥式起重机，设备品种：电动单梁起重机，使用登记证号：重粤A600022837，该设备在2017年3月10日经检验合格，下次定期检验日期为2019年3月。

（二）广州市森宏钢结构有限公司的《广州市森宏钢结构有限公司单梁桥式起重机安全管理制度》第4.1.1规定：“……单梁桥式起重机使用人员必须经过劳动部门培训并取得单梁桥式起重机驾驶操作证后方能上岗，无证人员严禁使用单梁桥式起重机……”。第三、3.规定：“……车间主任负责对车间单梁桥式起重机的监督……”。

（三）《起重机械安全管理人员和作业人员考核大纲》（《质检总局关于印发<起重机械安全管理人员和作业人员考核大纲>的通知》国质检特〔2013〕680号）第三条第三款规定“起重机械司索作业人员、起重机械地面操作人员和遥控操作人员，不需要取得《特种设备作业人员证》，由使用单位进行培训和管理” 。

（四）庞英进在2017年6月20日进入广州市森宏钢结构有限公司工作，公司安排庞英进的工作岗位为杂工，主要负责清洁、及领导安排的其他工作任务。庞英进未受到单梁桥式起重机操作培训，也无任何操作证，因此庞英进不符合广州市森宏钢结构有限公司操作单梁桥式起重机的资质条件。

（五）广州市森宏钢结构有限公司的杂工庞英进、何华生、冯世涛在做清洁工作的时候，偶尔会操作单梁桥式起重机起吊物件，以便清扫工作。

（六）广州市森宏钢结构有限公司的4号车间有多台单梁桥式起重机，且经常有吊装作业，4号车间缺乏安全警示标志。

十四、事故原因及事故性质

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），本着事故调查处理“四不放过”的原则，“7.03”事故调查组对本次事故原因分析如下：

（一）根据GB6441—86《企业职工伤亡事故分类标准》，对事故分析如下：

表2 “7.03” 事故原因分析表

| 序 号 | 分析归类 | 结 果 | 分类号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 受伤部位 | 胸部 | 1.08 |  |
| 2 | 受伤性质 | 压伤 | 2.02 |  |
| 3 | 起因物 | 其他 | 3.27 |  |
| 4 | 致害物 | 金属件 | 4.15 |  |
| 5 | 伤害方式 | 撞击 | 5.02 |  |
| 6 | 不安全状态 | 无安全标志 无防护 其他 | 6.01.1.04 6.01.1 6.01.1.11 |  |
| 7 | 不安全行为 | 冒险进入危险场所 操作错误、忽视安全 其他 | 7.06.01 7.01 7.12.1 |  |

（二）“7.03”事故原因分析

1、事故直接原因： 庞英进未受到单梁桥式起重机操作培训，也无任何操作资质，违章操作单梁桥式起重机。

2、事故间接原因：

（1）广州市森宏钢结构有限公司安全培训教育不到位，作业人员安全意识薄弱，缺乏安全操作技术知识，对作业现场的危险性认识不够，安全意识不强，自我安全保护意识淡薄。

（2）广州市森宏钢结构有限公司作业现场安全管理不到位。未能及时发现并制止公司内部长期存在的违章操作单梁桥式起重机的安全隐患。

（3）广州市森宏钢结构有限公司对4号车间的单梁桥式起重机管理不严。

（4）广州市森宏钢结构有限公司4号车间安全警示标志缺乏。

（5）广州市森宏钢结构有限公司安全隐患排查治理不到位。

3、事故主要原因：

综上所述，本起事故的主要原因是：庞英进未受到单梁桥式起重机操作培训，也无任何操作资质，违章操作单梁桥式起重机。

（三）事故性质：

综合事故原因分析，事故调查组遵照实事求是、尊重科学的原则，一致认定这是生产安全责任事故。

十五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

本次事故酿成了血的教训，造成了无法挽回的损失，在事故单位和社会上造成了不良的影响。为了惩戒事故责任者，警示他人，防止类似事故的再次发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《广州市安全生产管理规定》等法律法规规章，对本次事故的责任单位和责任人作出如下处理建议：

广州市森宏钢结构有限公司，未能及时排查生产安全事故隐患、制止和纠正违反操作规程的行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第（五）、（六）项的规定；广州市森宏钢结构有限公司对从业人员的安全培训教育不到位，从业人员安全意识薄弱，不熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的规定；广州市森宏钢结构有限公司4号车间安全警示标志缺乏，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十二条的规定；广州市森宏钢结构有限公司未能及时发现并消除杂工违章操作单梁桥式起重机的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十八条的规定，广州市森宏钢结构有限公司对事故的发生负有安全生产管理责任，建议由黄埔区安全监管局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定，对广州市森宏钢结构有限公司予以行政处罚。

李彬（男，广州市森宏钢结构有限公司法定代表人），其作为公司法定代表人对公司全面负责，李彬对公司的安全生产工作督促和检查不足，未能及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第五项、第二十二条第五项的规定，对事故的发生负有安全生产管理责任，建议由黄埔区安全监管局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定，对李彬予以行政处罚。

张杰（男，车间主任），其作为广州市森宏钢结构有限公司4号车间的车间主任，根据《广州市森宏钢结构有限公司单梁桥式起重机安全管理制度》第三点3条的规定“……车间主任负责对车间单梁桥式起重机工作的监督，同时负责对所管辖部门的单梁桥式起重机进行管理……”，张杰对4号车间的梁桥式起重机管理不严，对事故的发生负有一定的责任，责成广州市森宏钢结构有限公司对张杰进行批评教育，并依据有关规章制度给予处分，处理情况报黄埔区安全监管局。

张昊夷（男，安全管理人员），其作为广州市森宏钢结构有限公司安全管理人员，对公司的安全生产工作督促和检查不足，安全教育不到位，未能及时发现并消除长期存在的违章操作单梁桥式起重机的事故隐患，对事故的发生负有一定的责任，责成广州市森宏钢结构有限公司对张昊夷进行批评教育，并依据有关规章制度给予处分，处理情况报黄埔区安全监管局。

涂春华（男，组长兼安全员），其作为庞英进班组的组长兼安全员，对班组安全生产工作督促和检查不足，班组安全教育不到位，未能及时发现并消除组员存在的违章操作单梁桥式起重机的事故隐患，对事故的发生负有一定的责任，责成广州市森宏钢结构有限公司对涂春华进行批评教育，并依据有关规章制度给予处分，处理情况报黄埔区安全监管局。

庞英进（男，杂工），未受到单梁桥式起重机操作培训，也无任何操作资质，违章操作单梁桥式起重机对事故的发生负有主要和直接的责任，鉴于其本人在此次事故中死亡，免于追究其相关责任。

十六、事故防范和整改措施

为了防范类似事故的再次发生，事故调查组提出如下安全整改和防范措施建议：

（一）广州市森宏钢结构有限公司内部通报此次事故，按“四不放过”的原则，吸取事故教训，举一反三进行安全隐患排查，进行整顿反思，进一步完善管理制度，操作规程，加强管理工作。

（二）广州市森宏钢结构有限公司应进一步加强员工安全生产教育和培训工作。保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度，知悉自身在安全生产方面的权利和义务，严格执行安全生产规章制度和操作规程。

（三）广州市森宏钢结构有限公司应进一步加强安全生产状况的检查工作，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；督促落实安全生产整改措施。

（四）广州市森宏钢结构有限公司应进一步加强起重吊装等作业的安全监管工作。

（五）广州市森宏钢结构有限公司应按照《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款的规定，进一步建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。