乐金显示光电科技（中国）有限公司

显示器件建设项目工地“7·16”

起重伤害一般事故调查报告

事故单位：佳施建设（南京）有限公司

事故地点：广州市黄埔区开达路88号

事故日期：2018年7月16日

伤亡情况：1死0重伤0伤

事故类别：起重伤害

广州市黄埔区安全生产监督管理局

二〇一八年九月

乐金显示光电科技（中国）有限公司

显示器件建设项目工地“7·16”

起重伤害一般事故调查报告

2018年7月16日19时30分许，位于广州市黄埔区开达路88号乐金显示光电科技（中国）有限公司显示器件建设项目工地发生一起起重伤害事故，上海三现净化装饰工程有限公司在吊装材料（铁方管）时，吊装物体突然掉落，材料击中了吊装作业区下方的1名工人王国平，伤者经送萝岗中医院抢救无效死亡。

一、事故基本信息

（一）事故基本情况

1.事故发生时间：2018年7月16日19时30分许

2.事故地点：广州市黄埔区开达路88号

3.事故类别：起重伤害

4.伤亡情况：死亡1人

5.事故等级：一般事故

（二）事故单位基本情况

1.事故单位

（1）施工总承包单位

单位名称：佳施建设（南京）有限公司（以下简称佳施建设公司）

住所：南京经济技术开发区新港大道86-1号

法定代表人：郑载勋

公司类型：有限责任公司(外国法人独资)

统一社会信用代码：91320100762147033X

经营范围：房屋建筑工程施工总承包（一级）、市政公用工程施工总承包（三级）、机电设备安装工程专业承包（三级）、钢结构工程专业承包（三级）；化工石油工程施工总承包（二级）、建筑装修装饰工程专业承包（三级）、化工石油设备管道安装工程专业承包（三级）、地基基础工程专业承包（三级）；提供上述各项相关工程的咨询服务；以上项目凭资质或许可证经营。

（2）专业分包单位

单位名称：上海三现净化装饰工程有限公司（以下简称上海三现公司）

住所：闵行区顾戴路1588号

法定代表人：李青华

公司类型：有限责任公司（国内合资）

统一社会信用代码：91310112133484387M

经营范围：洁净厂房装饰，房屋建筑、建筑装潢、市政工程、水电安装、机电设备安装工程，消防设施工程，环保工程，建筑安装工程，建筑材料、日用百货的销售，从事货物及技术的进出口业务，从事环境领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询等。

（3）监理单位

单位名称：广州龙达工程管理有限公司（以下简称广州龙达公司）

住所：广州高新技术产业开发区科学大道119号502

法定代表人：肖戈

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码：91440116278442057K

经营范围：工程监理服务;工程和技术研究和试验发展;编制工程概算、预算服务;工程结算服务;工程造价咨询服务;工程项目管理服务;工程技术咨询服务;工程建设项目招标代理服务;物业管理;房屋租赁。

2.事故相关单位

（1）建设单位

单位名称：乐金显示（广州）有限公司（以下简称乐金广州公司）

住所：广州高新技术产业开发区科学城开泰大道59号

法定代表人：KIM MIN

公司类型：有限责任公司(外国法人独资)

统一信用代码：914401167894579713

经营范围：电视机制造;电子元件及组件制造;自有房地产经营活动;通讯及广播电视设备批发;电子元器件批发。

（2）设备租赁单位

单位名称：广州共鑫吊装搬运有限公司（以下简称共鑫吊装公司）

住所：广州高新技术产业开发区科丰路85号2504房

法定代表人：曹华勇

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

统一信用代码：9144010134745145X6

经营范围：装卸搬运;道路货物运输代理;物流代理服务;仓储代理服务;机械设备租赁。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生详细经过

2018年7月16日晚，位于广州市黄埔区开达路88号乐金显示光电科技（中国）有限公司显示器件建设项目工地，上海三现公司安排在FAB栋南门进行吊装作业，准备把成捆的铁方管从1楼地面吊到6楼。共鑫吊装公司的刘林泉负责汽车起重机的驾驶操作；在1楼地面的作业人员有上海三现公司的金鹤峰、王国平、张现军和张建方，金鹤峰负责地面吊装作业的指挥（信号工）和现场安全管理，王国平、张现军、张建方等3人负责捆绑吊装材料并挂钩（司索工）；在6楼的作业人员有上海三现公司的柳湘平、杨栓根、刘晓兵和安志平，柳湘平负责在6楼指挥吊装作业（信号工），杨栓根、刘晓兵和安志平负责在6楼接应搬运吊装材料。

19时10分许，王国平、张现军、张建方等3人捆绑好第一捆铁方管后吊装开始，金鹤峰站在地面通过手势指挥刘林泉操作汽车起重机起吊材料，吊装物上升到接近6楼位置时，站在6楼的柳湘平通过对讲机指挥刘林泉操作汽车起重机减慢上升，当材料上升超过六楼护栏的位置时，柳湘平发布指令要求刘林泉停止上升、摆动吊臂、让吊装的材料伸进楼内，当材料进到护栏内位置时，柳湘平指挥刘林泉停止摆动吊臂、下降吊钩，起吊的材料下降停放到6楼地板后，杨栓根等人解开捆绑材料的吊带，用手动液压车把材料叉离作业区，柳湘平则继续通过对讲机指挥刘林泉操作汽车起重机摆动吊臂、下降吊钩准备第二次吊装材料。吊钩下降后，由于杨栓根等人对刚才吊运上来的材料不清楚应该叉到何处停放，柳湘平离开岗位过去指挥他们停放材料。

19时30分许，第二捆铁方管吊装开始，上海三现公司的王国平、张现军、张建方捆绑好材料并挂钩后，站在地面的金鹤峰指挥刘林泉操作汽车起重机起吊材料，吊装物上升到接近6楼位置时，刘林泉未接收到6楼现场指挥柳湘平减慢上升的指令，吊装物体继续上升，直到吊装物体上升接近6楼限定高度时，刘林泉仍未收到6楼现场指挥柳湘平的任何指令，刘林泉担心继续上升会导致冲顶，遂停止上升操作，此时，吊装上升物体因突然减速导致晃动，吊装物体的一端吊带向内发生滑动，吊装物体失衡滑脱吊带坠落地面，砸中了吊装作业区下方的1辆叉车，并击中了站在吊装作业区下方的1名负责捆绑吊物的工人王国平。事故发生后，王国平被送到萝岗中医院抢救，经抢救最终无效死亡。

（二）事故发生后的应急处置措施

事故发生后，区公安分局、安全监管局、建设局、萝岗街道等相关部门在接报后第一时间派人赴事故现场进行善后协调与处置，要求施工单位做好事故善后工作、配合做好事故调查，发生事故区域工地立即停工进行隐患排查。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡情况

人员伤亡情况：死亡1人、重伤0人、轻伤0人

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 文化 程度 | 用工 形式 | 工种 | 级别 | 本工种 工龄 | 安全教育 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 王国平 | 男 | 40 | -- | 劳务工 | 杂工 | -- | -- | 有接受三级 安全教育 |
| 伤害部位 | 受伤性质 | 损失工作日 | 伤 害 程 度 | 备 注 |
| 颅脑损伤 | 起重伤害 | 6000 | 死亡 | 无 |

（二）直接经济损失

死者善后赔偿人民币160万元。

四、事故调查情况

（一）工程概况

该工程项目名称为乐金显示光电科技（中国）有限公司显示器件建设项目。工程项目包含：FAB主厂房1栋，建筑面积约42万㎡，共9层；UT和GREEN（动力及污水处理站）1栋，建筑面积约9.28万㎡，共4层。建设单位是乐金显示（广州）有限公司，施工总承包单位是佳施建设（南京）有限公司，监理单位是广州龙达工程管理有限公司，上海三现净化装饰工程有限公司是佳施建设（南京）有限公司的专业分包单位，主要负责洁净区板材工程施工及验收。

该工程项目合同工期为：2017年7月1日至2019年2月28日。截至事故发生时，该工程未取得《建筑工程施工许可证》。

（二）事故现场勘察情况

2018年7月23日，执法人员在佳施建设公司尹吉峰次长、上海三现公司金鹤峰课长、共鑫吊装公司汽车起重机司机刘林泉的陪同下，对事故现场进行了勘验，并制作了勘验笔录（穗埔安监管勘〔2018〕A010号）。事故发生地点位于黄埔区开达路88号乐金显示光电科技（中国）有限公司显示器件建设项目工地FAB栋南门，起重设备属于共鑫吊装公司的汽车起重机，车牌号为粤ABA493，操作人员为刘林泉，该汽车起重机由三一汽车制造有限公司生产，型号为XYM5505JQZSTC80；当天吊装的材料为成捆的铁方管，25根方管为一捆，单根方管规格为：宽×高×长=100㎜×100㎜×6000㎜；事故当天在地面负责吊装作业现场指挥的是金鹤峰，吊装作业中使用的吊带共3条（事故发生时无破损断裂），施工总包方佳施建设公司向执法人员提供了当天事故现场视频。

（三）事故示意图

图1

（四）起重设备基本情况

承担本次吊装作业的起重设备是共鑫吊装公司的汽车起重机（粤ABA493），该汽车起重机由三一汽车制造有限公司生产，型号为XYM5505JQZSTC80；负责操作该汽车起重机的是共鑫吊装公司的员工刘林泉，刘林泉具备该汽车起重机的驾驶及操作资质。该设备原本租赁给上海韩荣建筑安装有限公司（该公司是项目工地的一个分包单位），双方签订有《汽车吊租赁合同》。事故当天，上海三现公司选择在FAB栋南门位置吊装材料，该汽车起重机（粤ABA493）恰好停放在该位置，上海三现公司在征得上海韩荣建筑安装有限公司的同意后，临时租用该汽车起重机进行吊装作业。该汽车起重机有出厂合格证、检测检验证明、保险等相关资料，进场时，施工单位有对该设备进行验收，并取得验收合格标签（贴于操作室前面玻璃）。

（五）吊装物捆绑方式

本次吊装的材料是成捆的铁方管（见图2示），外形为长方体，外形尺寸为宽×高×长=500㎜×500㎜×6000㎜，每捆材料由25根方管按5×5排列捆绑，重量约1700公斤。

图2

本次吊装使用的吊带由上海三现公司提供，吊带生产厂家是杭州联力起重机械有限公司，吊带宽度为75㎜，长度为5500㎜，垂直起吊载荷为3000KG。本次吊装采用双支单圈穿套结索法对材料进行捆绑吊装，即用2根吊带分别对材料两端进行连接的方式进行吊装（如图3所示），吊带与材料的绑扎方式采用单圈穿套结索法（如图4所示）。

图3                            图4

该捆绑吊装方式在吊装光滑坚硬的材料时，吊带容易向内侧滑移，且随着两根吊带之间的夹角a越大，产生向内侧滑移的力也越大（如图5所示）。为了避免重物起吊时吊带向内侧滑移，宜采用双支双圈穿套结索法（如图6所示）进行捆绑吊装。

图5                          图6

负责本次吊装作业材料捆绑及挂钩操作的人员是上海三现公司的王国平、张现军、张建方等3人，他们均未经过专业培训、考核合格，未取得起重司索的操作证；施工单位未制定吊装作业材料捆绑操作规程来指导作业人员操作，作业人员仅凭经验进行绑扎。

（六）安全管理架构情况

1.上海三现公司在乐金显示光电科技（中国）有限公司显示器件建设项目配置了项目经理、现场所长、现场施工人员，该公司未在本项目设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。

2.佳施建设公司在乐金显示光电科技（中国）有限公司显示器件建设项目配置了项目经理、安全部长、安全员，另外聘请了150名安全巡查员负责对现场进行安全巡查。

3.广州龙达公司在乐金显示光电科技（中国）有限公司显示器件建设项目配置了项目总监理工程师、总监理工程师代表、专业监理工程师、监理员等。

4.乐金广州公司在乐金显示光电科技（中国）有限公司显示器件建设项目上的管理主要是通过LG集团下属的海外建设部实施管理的。

（七）吊装作业施工方案及安全技术交底情况

7月16日晚的吊装作业由上海三现公司的金鹤峰负责组织实施。吊装作业前，上海三现公司未对本次吊装作业编制详细施工方案，也未组织对吊装作业人员（起重司机、指挥、司索工）进行书面安全技术交底。

（八）吊装作业许可情况

上海三现公司于2018年7月13日（星期五）填报了2018年7月16日（星期一）《安全作业许可书》，该《安全作业许可书》的第4项内容为吊装作业。2018年7月13日，总包单位佳施建设公司、业主单位的海外建设部对该《安全作业许可书》及《吊装作业安全确认表》进行了签批。2018年7月16日晚18时30分许，上海三现公司开始实施吊装作业。吊装作业实施前，上海三现公司、佳施建设公司本应按照《吊装作业安全确认表》的要求对吊装作业现场安全措施、作业人员资质等情况一一进行确认，符合要求，才能实施作业，但双方都没有进行认真确认。

（九）吊装作业人员持证上岗情况

共鑫吊装公司负责汽车起重机操作的刘林泉持有B2驾驶证和Q8特种设备作业人员证,两种证件都在有效期内；上海三现公司负责吊装作业指挥的人员（金鹤峰、柳湘平），均未经过专业培训、考核合格，未取得起重指挥（信号工）相关资格证书；上海三现公司负责捆绑吊装材料的人员（王国平、张现军、张建方），均未经过专业培训、考核合格，未取得起重司索相关资格证书。

（十）工程安全监理情况

施工单位实施吊装作业时未编制吊装作业专项施工方案，未对吊装作业人员进行书面安全技术交底，安排无证人员（金鹤峰、柳湘平）从事吊装作业，对此，广州龙达公司未实施有效监理。

（十一）现场安全管理情况

7月16日晚的吊装作业由上海三现公司的金鹤峰负责组织实施。吊装作业前，上海三现公司、佳施建设公司未按照《吊装作业安全确认表》的要求对吊装作业现场安全措施、作业人员资质等情况进行认真确认。吊装作业期间，上海三现公司未安排专职人员对现场安全进行管控。

五、事故原因分析

（一）直接原因

在吊装过程中，捆绑吊装物的其中一根吊带突然向内侧滑移，吊装物体失衡滑脱吊带坠落至地面，击中站在吊装作业区下方的工人王国平，导致事故发生。

（二）间接原因

1.吊装材料捆绑方式不正确，存在安全隐患；

2.作业人员安全意识淡薄，违规站在吊装作业区下方；

3.吊装期间，6楼的起重指挥人员擅自离开指挥岗位，司机失去指挥，盲目操作；

4.吊装作业现场安全监督检查不到位；

5.施工单位未编制吊装作业施工方案，未对吊装作业人员进行安全技术交底；

6.吊装作业人员（起重指挥、司索）未经过专业培训、考核合格，未取得相关资格证书，无证上岗。

（三）事故性质认定

综上所述，本次事故是由于作业人员安全意识淡薄，违规吊装作业，生产经营单位安全管理不到位导致的一起生产安全责任事故。

六、事故责任认定和对责任者的处理意见

为深刻吸取事故教训，严肃追究相关责任单位和责任人的责任，教育有关人员，提高安全管理意识，防止同类事故再次发生，依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规、部门规章和国家标准的规定，本着实事求是、尊重科学和“四不放过”的原则，对事故责任单位和责任人提出如下处理意见：

（一）上海三现公司

依据《中华人民共和国安全生产法》第二十七条“生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业……”、第四十条“生产经营单位进行爆破、吊装以及国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。”、第四十一条“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程;并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。”，以及上海三现公司制定的《安全技术操作规程》第2.2条“起重机械应具备有效的检测检验报告及合格证，并经进场验收合格；起重机械驾驶人员、起重指挥及起重挂钩人员等特种作业人员必须持相应有效的特种操作人员上岗证。”、第2.3条“起重吊装作业前，应对所有作业人员进行书面的安全技术、操作规程及工作环境、邻近架空线路、地下管线、建筑物等综合情况和保护措施的交底。”、第2.7条“起重吊装作业的全过程，必须设专职人员进行安全监控。”、第3.6条“起重吊装作业时，起重臂和重物的下方严禁有人停留、工作或通过；……”的有关规定，上海三现公司实施吊装作业时未对吊装作业人员进行安全技术交底，未安排专门人员进行现场安全管理，未教育和督促员工严格执行本单位的安全操作规程，吊装作业人员（金鹤峰、柳湘平）无证上岗、王国平站在吊装作业危险区域下方的行为违反了上述法律和公司《安全技术操作规程》的有关规定，对事故的发生负有责任。建议由广州市黄埔区安全生产监督管理局依法给予上海三现公司法律规定的行政处罚。

（二）佳施建设公司

依据《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第二款“生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。”的规定，上海三现公司安排无证人员从事吊装作业，在吊装作业期间，未安排专门人员进行现场安全管理，佳施建设公司未按照《吊装作业安全确认表》的要求对吊装作业现场安全措施、作业人员资质等情况进行认真确认。佳施建设公司对项目内的承包单位未能有效实施安全生产工作的统一协调和管理，违反了上述法律的有关规定，对事故的发生负有责任。建议由广州市黄埔区安全生产监督管理局依法给予佳施建设公司法律规定的行政处罚。

（三）广州龙达公司

依据《建设工程安全生产管理条例》第十四条“工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。……”，《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十八条“监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，并对危大工程施工实施专项巡视检查。”，《建设工程监理规范》第5.5.2条“项目监理机构应审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况，并应审查施工单位安全生产许可证及施工单位项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格，同时应核查施工机械和设施的安全许可验收手续。”、第5.5.6条“项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患时，应签发监理通知单，要求施工单位整改；情况严重时，应签发工程暂停令，并应及时报告建设单位。施工单位拒不整改或不停止施工时，项目监理机构应及时向有关主管部门报送监理报告。”，以及广州龙达公司编制的《安全监理实施细则》第3.1.6条“督促施工承包单位做好逐级安全交底工作。”、第4.5.1条“……特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。”、第5.2.3条“开工前和工程实施过程中，督促施工单位提交并审核施工组织设计（方案）和专项施工方案。专项施工方案包括：……（4）起重吊装工程；”的规定，广州龙达公司对施工单位未制定吊装作业专项施工方案、未逐级做好安全技术交底、吊装作业人员（金鹤峰、柳湘平）无证上岗未实施有效监理，违反了上述法规、规章、标准及公司《安全监理实施细则》的有关规定，对事故的发生负有责任。建议由广州市黄埔区安全生产监督管理局依法给予广州龙达公司法律规定的行政处罚。

（四）金鹤峰

依据《中华人民共和国安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，……”，《建筑施工特种作业人员管理规定》（建质〔2008〕75号）第三条“建筑施工特种作业包括：……（三）建筑起重信号司索工……”、第四条“建筑施工特种作业人员必须经建设主管部门考核合格，取得建筑施工特种作业人员操作资格证书（以下简称“资格证书”），方可上岗从事相应作业。”，《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ276-2012）第3.0.2条“参加起重吊装的人员应经过严格培训，取得培训合格证后，方可上岗。”，《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）第4.1.11条“起重机安装工、信号工、司机、司索必须持证上岗，……”，以及上海三现公司制定的《安全技术操作规程》第2.2条“起重机械应具备有效的检测检验报告及合格证，并经进场验收合格；起重机械驾驶人员、起重指挥及起重挂钩人员等特种作业人员必须持相应有效的特种操作人员上岗证。”、第2.3条“起重吊装作业前，应对所有作业人员进行书面的安全技术、操作规程及工作环境、邻近架空线路、地下管线、建筑物等综合情况和保护措施的交底。”、第2.7条“起重吊装作业的全过程，必须设专职人员进行安全监控。”、第3.6条“起重吊装作业时，起重臂和重物的下方严禁有人停留、工作或通过；……”的规定，金鹤峰未取得起重指挥（信号工）相关资格证书，从事起重吊装作业的指挥（信号工），吊装作业期间，未按照公司《安全技术操作规程》的规定安排专职人员对现场安全进行管控，而是自己兼职负责现场安全管理，对作业人员（王国平）违规站在作业区起吊物下方，未及时制止和纠正，现场安全监督检查不到位，违反了上述法律、规章、标准及公司《安全技术操作规程》的有关规定，对事故的发生负有责任。

依据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》第八条“在生产、作业中违反有关安全管理的规定，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）造成死亡1人以上，或者重伤3人以上的……”以及《关于查处安全生产违法犯罪工作中协调配合的暂行规定》的规定，金鹤峰违反国家法律、规章、标准及公司相关安全管理要求，导致1人死亡的生产安全事故发生行为涉嫌重大责任事故罪，建议移送广州市公安局黄埔区分局调查处理。

（五）柳湘平

依据《中华人民共和国安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，……”，《中华人民共和国劳动法》第三条第二款“劳动者应当完成劳动任务，提高职业技能，执行劳动安全卫生规程，遵守劳动纪律和职业道德。”，《建筑施工特种作业人员管理规定》（建质〔2008〕75号）第三条“建筑施工特种作业包括：……（三）建筑起重信号司索工……”、第四条“建筑施工特种作业人员必须经建设主管部门考核合格，取得建筑施工特种作业人员操作资格证书（以下简称“资格证书”），方可上岗从事相应作业。”，《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ276-2012）第3.0.2条“参加起重吊装的人员应经过严格培训，取得培训合格证后，方可上岗。”，《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）第4.1.11条“起重机安装工、信号工、司机、司索必须持证上岗，作业时应密切配合，执行规定的指挥信号。当信号不清或错误时，操作人员可拒绝执行。”，以及上海三现公司制定的《安全技术操作规程》第2.2条“起重机械应具备有效的检测检验报告及合格证，并经进场验收合格；起重机械驾驶人员、起重指挥及起重挂钩人员等特种作业人员必须持相应有效的特种操作人员上岗证。”的规定，柳湘平未取得起重指挥（信号工）相关资格证书，从事起重吊装作业的指挥（信号工），在吊装作业期间，未与起重司机密切配合，擅离职守，导致司机在起吊操作过程中无人指挥，违反了上述法律、规章、标准及公司《安全技术操作规程》的有关规定，对事故的发生负有责任。

依据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》第八条“在生产、作业中违反有关安全管理的规定，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）造成死亡1人以上，或者重伤3人以上的……”以及《关于查处安全生产违法犯罪工作中协调配合的暂行规定》的规定，柳湘平违反国家法律、规章、标准及公司相关安全管理要求，导致1人死亡的生产安全事故发生行为涉嫌重大责任事故罪，建议移送广州市公安局黄埔区分局调查处理。

（六）刘林泉

依据《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）第2.0.1条“操作人员必须体检合格，无妨碍作业的疾病和生理缺陷，经过专业培训、考核合格取得操作证后,并经过安全技术交底，方可持证上岗；学员应在专人指导下进行工作。特种设备由建设行政主管部门、公安部门或其他有权部门颁发操作证。非特种设备由企业颁发操作证。”、第4.1.11条“起重机安装工、信号工、司机、司索必须持证上岗，作业时应密切配合，执行规定的指挥信号。当信号不清或错误时，操作人员可拒绝执行。”、第4.1.20条“重物起升和下降速度应平稳、均匀，不得突然制动。回转应平稳，当回转未停稳前不得作反向动作。非重力下降式起重机，不得带载自由下降。”的规定，刘林泉在实施吊装作业前未充分了解吊装作业施工方案，未经过施工单位安全技术交底，起吊期间，在失去指挥（六楼指挥柳湘平擅离职守）的情况下，未及时停止吊装作业、辨明情况，而是继续上升，盲目操作，导致起吊不平稳、晃动、吊带滑移，对事故的发生负有责任。

依据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》第八条“在生产、作业中违反有关安全管理的规定，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）造成死亡1人以上，或者重伤3人以上的……”以及《关于查处安全生产违法犯罪工作中协调配合的暂行规定》的规定，刘林泉违反国家标准相关安全管理要求，导致1人死亡的生产安全事故发生行为涉嫌重大责任事故罪，建议移送广州市公安局黄埔区分局调查处理。

（七）李青华

依据《中华人民共和国安全生产法》第十八条“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患……”的规定，上海三现公司实施吊装作业时未对吊装作业人员进行安全技术交底，未安排专门人员进行现场安全管理，未教育和督促员工严格执行本单位的安全操作规程，李青华作为上海三现公司的主要负责人兼项目经理，对本单位的安全生产工作未进行有效的督促和检查，未及时发现并消除上述隐患，违反了上述法律的有关规定，对事故的发生负有责任。建议由广州市黄埔区安全生产监督管理局依法给予李青华法律规定的行政处罚。

（八）兰生林

依据《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款“施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。”的规定，兰生林作为佳施建设公司乐金显示光电科技（中国）有限公司显示器件建设项目的项目经理，在该项目的管理过程中未组织制定吊装作业专项施工方案及材料捆绑操作规程，未督促员工落实吊装作业相关安全管理制度，及时消除安全事故隐患，违反了上述法规的有关规定，对事故的发生负有责任。建议由广州市黄埔区安全生产监督管理局依法给予兰生林法律规定的行政处罚。

（九）王国平

依据《中华人民共和国安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，……”，《建筑施工特种作业人员管理规定》（建质〔2008〕75号）第三条“建筑施工特种作业包括：……（三）建筑起重信号司索工……”、第四条“建筑施工特种作业人员必须经建设主管部门考核合格，取得建筑施工特种作业人员操作资格证书（以下简称“资格证书”），方可上岗从事相应作业。”，《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ276-2012）第3.0.2条“参加起重吊装的人员应经过严格培训，取得培训合格证后，方可上岗。”、第3.0.23条“严禁在已吊起的构件下面或起重臂下旋转范围内作业或行走。”，《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）第4.1.11条“起重机安装工、信号工、司机、司索必须持证上岗，……”、第4.1.18条“起吊重物应绑扎平稳、牢固，不得在重物上再堆放或悬挂零星物件。易散落物件应使用吊笼栅栏固定后方可起吊。标有绑扎位置的物件，应按标记绑扎后起吊。吊索与物件的夹角宜采用45°～60°,且不得小于30°,吊索与物件梭角之间应加垫块。”，《起重机械安全规程》第1部分，总则（GB6067.1-2010）第17.2.4条b）项“任何人不得在起重机载荷下方停留或通过。”，以及上海三现公司制定的《安全技术操作规程》第3.6条“起重吊装作业时，起重臂和重物的下方严禁有人停留、工作或通过；……”的规定，王国平未经过专业培训、考核合格，未取得起重司索操作证，从事吊装作业司索工作，在作业过程中，未正确绑扎吊装材料，违规站在吊装作业区的下方，违反了上述法律、规章、标准及公司《安全技术操作规程》的有关规定，对事故的发生负有责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

（十）唐廷江

依据《建设工程监理规范》第3.2.1条“总监理工程师应履行下列职责：……3.根据工程进展及监理工作情况调配监理人员，检查监理人员工作；……6.组织审查施工组织设计、(专项)施工方案；7.审查工程开复工报审表，签发工程开工令、暂停令和复工令；……”的规定，施工单位实施吊装作业时未制定吊装作业专项施工方案、未逐级做好安全技术交底、吊装作业人员（金鹤峰、柳湘平）未持证上岗，广州龙达公司项目监理部未实施有效监理，唐廷江作为乐金显示光电科技（中国）有限公司显示器件建设项目的项目总监理工程师，对项目监理工作未进行有效的督促和检查，未及时发现并消除上述事故隐患，违反了上述国家标准的有关规定，对事故的发生负有责任。建议广州龙达公司根据公司的安全生产规章制度对其作出处理，处理结果书面报广州市黄埔区安全生产监督管理局备案。

（十一）CHAE JINJOO

依据《中华人民共和国安全生产法》第二十二条“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；……”的规定，佳施建设公司对上海三现公司安排无证人员（金鹤锋、柳湘平）从事吊装作业，在吊装作业过程中未安排专职人员对现场进行安全管理的行为，未及时制止和纠正，CHAE JINJOO作为佳施建设公司乐金显示光电科技（中国）有限公司显示器件建设项目的安全部部长，未认真检查本单位的安全生产状况，及时排查并消除上述安全事故隐患，违反了上述法律的有关规定，对事故的发生负有责任。建议佳施建设公司根据公司的安全生产规章制度对其作出处理，处理结果书面报广州市黄埔区安全生产监督管理局备案。

（十二）PARK KI SUNG

依据《中华人民共和国安全生产法》第二十二条“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；……”、第四十条“生产经营单位进行爆破、吊装以及国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。”，《建筑施工特种作业人员管理规定》（建质〔2008〕75号）第三条“建筑施工特种作业包括：……（三）建筑起重信号司索工；……”、第四条“建筑施工特种作业人员必须经建设主管部门考核合格，取得建筑施工特种作业人员操作资格证书（以下简称“资格证书”），方可上岗从事相应作业。”，《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ276-2012）第3.0.2条“参加起重吊装的人员应经过严格培训，取得培训合格证后，方可上岗。”，以及上海三现公司制定的《安全技术操作规程》第2.2条“起重机械应具备有效的检测检验报告及合格证，并经进场验收合格；起重机械驾驶人员、起重指挥及起重挂钩人员等特种作业人员必须持相应有效的特种操作人员上岗证。”、第2.7条“起重吊装作业的全过程，必须设专职人员进行安全监控。”的规定，PARK KI SUNG作为上海三现公司乐金显示光电科技（中国）有限公司显示器件建设项目的施工现场主要负责人，未认真检查本单位的安全生产状况，对吊装作业人员（金鹤峰、柳湘平）无证上岗，在吊装作业过程中，未安排专门人员对现场安全进行管理的行为，未及时制止和纠正，未及时消除安全事故隐患，违反了上述法律、规章、标准及公司《安全技术操作规程》的有关规定，对事故的发生负有责任。建议上海三现公司根据公司的安全生产规章制度对其作出处理，处理结果书面报广州市黄埔区安全生产监督管理局备案。

（十三）张现军

依据《中华人民共和国安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，……”，《建筑施工特种作业人员管理规定》（建质〔2008〕75号）第三条“建筑施工特种作业包括：……（三）建筑起重信号司索工……”、第四条“建筑施工特种作业人员必须经建设主管部门考核合格，取得建筑施工特种作业人员操作资格证书（以下简称“资格证书”），方可上岗从事相应作业。”，《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ276-2012）第3.0.2条“参加起重吊装的人员应经过严格培训，取得培训合格证后，方可上岗。”，《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）第4.1.11条“起重机安装工、信号工、司机、司索必须持证上岗，……”、第4.1.18条“起吊重物应绑扎平稳、牢固，不得在重物上再堆放或悬挂零星物件。易散落物件应使用吊笼栅栏固定后方可起吊。标有绑扎位置的物件，应按标记绑扎后起吊。吊索与物件的夹角宜采用45°～60°，且不得小于30°，吊索与物件梭角之间应加垫块。”，以及上海三现公司制定的《安全技术操作规程》第2.2条“起重机械应具备有效的检测检验报告及合格证，并经进场验收合格；起重机械驾驶人员、起重指挥及起重挂钩人员等特种作业人员必须持相应有效的特种操作人员上岗证。”的规定，张现军未经过专业培训、考核合格，未取得起重司索操作证，从事吊装作业司索工作，在作业过程中，未正确绑扎吊装材料，违反了上述法律、规章、标准及公司《安全技术操作规程》的有关规定，对事故的发生负有责任。建议上海三现公司根据公司的安全生产规章制度对其作出处理，处理结果书面报广州市黄埔区安全生产监督管理局备案。

（十四）张建方

依据《中华人民共和国安全生产法》第五十四条“从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，……”，《建筑施工特种作业人员管理规定》（建质〔2008〕75号）第三条“建筑施工特种作业包括：……（三）建筑起重信号司索工……”、第四条“建筑施工特种作业人员必须经建设主管部门考核合格，取得建筑施工特种作业人员操作资格证书（以下简称“资格证书”），方可上岗从事相应作业。”，《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ276-2012）第3.0.2条“参加起重吊装的人员应经过严格培训，取得培训合格证后，方可上岗。”，《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）第4.1.11条“起重机安装工、信号工、司机、司索必须持证上岗，……”、第4.1.18条“起吊重物应绑扎平稳、牢固，不得在重物上再堆放或悬挂零星物件。易散落物件应使用吊笼栅栏固定后方可起吊。标有绑扎位置的物件，应按标记绑扎后起吊。吊索与物件的夹角宜采用45°～60°，且不得小于30°，吊索与物件梭角之间应加垫块。”，以及上海三现公司制定的《安全技术操作规程》第2.2条“起重机械应具备有效的检测检验报告及合格证，并经进场验收合格；起重机械驾驶人员、起重指挥及起重挂钩人员等特种作业人员必须持相应有效的特种操作人员上岗证。”的规定，张建方未经过专业培训、考核合格，未取得起重司索操作证，从事吊装作业司索工作，在作业过程中，未正确绑扎吊装材料，违反了上述法律、规章、标准及公司《安全技术操作规程》的有关规定，对事故的发生负有责任。建议上海三现公司根据公司的安全生产规章制度对其作出处理，处理结果书面报广州市黄埔区安全生产监督管理局备案。

（十五）其他违法行为的处理意见

乐金显示光电科技（中国）有限公司显示器件建设项目未取得《建筑工程施工许可证》的违法行为，建议由广州市黄埔区城市管理局、广州开发区建设局（广州市黄埔区住房和建设局）依职权作出处理。

七、事故防范和整改措施

（一）上海三现公司

1.要深刻吸取本次事故的教训，对所有作业人员通报本次事故。对本次事故发生负有责任的相关责任人要给予批评教育，并按公司内部管理制度作出相应处理。

2.应严格依法落实安全生产主体责任，按规定配备安全生产管理人员，遵守总承包单位相关安全生产管理制度和操作规程的要求，进一步建立健全规章制度，加强施工现场的安全管理工作，细化岗位安全管理规定。

3.应加强对作业人员的安全生产培训教育，严禁无证上岗，杜绝违章冒险作业、违反劳动纪律等违规行为，消除安全隐患，防止类似事故的发生。

（二）佳施建设公司

1.要深刻吸取本次事故的教训，并将本次事故在全公司进行通报。对本次事故发生负有责任的人员，要进行批评教育，并按公司内部管理制度作出相应处理。

2.应严格履行总承包单位安全生产主体责任，督促分包单位严格落实安全生产主体责任，加强对施工现场的安全管理，及时发现并制止施工人员的违章行为。

3.加强对管理人员、作业人员的安全教育培训，细化现场施工方案，严格落实安全技术交底。

（三）广州龙达公司

1.要深刻吸取本次事故的教训，并将本次事故在全公司进行通报，提升监理人员的事故防范意识。

2.应严格按照《建设工程监理规范》要求，认真履行监理职责。对监理过程中发现的安全隐患，监理单位要及时责令施工单位整改并复查整改情况，拒不整改的按规定向建设单位和行业主管部门报告。

3.应加强对监理人员的安全生产培训教育，督促监理人员严格执行相关制度，发现事故隐患的，应当要求施工单位及时整改，防止事故发生。