附件1

2020年黄埔区人防工程维护管理标识牌

制作及悬挂相关要求

黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）“2020年黄埔区人防工程维护管理标识牌制作及悬挂”项目，拟邀请供应商进行比价后确定供应商，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、项目名称：2020年黄埔区人防工程维护管理标识牌制作及悬挂。

二、项目内容：

（一）98个人防工程的人防工程维护管理标识牌（“人防工程概况”、“人防工程维护管理须知”和“人防工程战时使用须知”各1块）的制作及悬挂。

1.标识牌制作要求：标识牌宽高为70cm×120cm；标识牌颜色以国标为准，采用蓝底白色字符、图案。标识面板反光材料应符合《公路交通标志反光膜》(GB/T 18833-2002)的规定，采用国标二级反光膜，反光原理为全棱镜式，底板采用2mm厚铝合金板。白色框线线粗10mm，框线外侧距标识牌外沿8mm；印制的二维码为边线80mm的正方形，其左侧和下沿距白色框线内边60mm；人防标识选用直径40mm的彩色LOGO,其下沿距白色框线内边60mm。标识牌样式详见附件。

2.悬挂要求：原则上设置在人防工程内主入口一侧明显位置（美观、居中且便于阅读），“人防工程概况”标识牌居最左，在其右侧依次增加悬挂“人防工程维护管理须知”和“人防工程战时使用须知”两块标示牌。各标示牌间距100mm，下沿距地面1600mm。标识牌需对应安装到对应的人防工程。

（二）协助开展至少1次人防工程防护功能专项检查和人防工程维护管理知识培训。

三、最高限价：人民币壹拾肆万七千元整（不超过）

四、项目期限：2020年7月15日至2020年10月31日。

五、供应商资格（本项目不接受联合体报价）：

1.要求熟悉黄埔区物业住宅小区情况的社会组织或企业法人。

2.有人防防护设备生产、安装等资质。

六、报价时须提供的资料：

（一）报价函。报价内容：制作所需费用。

（二）营业执照或事业单位法人证书、组织机构代码证。以上文件提交复印件；“三证合一”的营业执照，则不需要提供税务登记证和组织机构代码证。

（三）人防防护设备生产、安装等资质证明文件。

以上文件均须加盖供应商单位公章，并以保密信封的形式递交，不透明信封外除标注“项目名称”和“报价函”字样外，不得有其他任何标识性文字和图案。

七、递交响应文件的时间和地点：2020年7月13日15时前；黄埔区汇星路81号C栋801室（黄埔区住房和城乡建设局人防工作处）。逾期送达或邮寄送达的响应文件恕不接收。

八、开标时间和定标原则：2019年7月13日15：30；符合采购需求，服务质量相同，报价与所有参与投标单位有效报价的平均数差价的绝对值小者中标；若绝对值小且相等的，低于平均数者中标；若符合中标要求不只一家，则抽签决定。中标单位电话通知另行签订合同，未中标单位不另行通知。

九、本项目采购人：广州市黄埔区住房和城乡建设局；地址：汇星路81号C栋801室；联系人：胡先生；电话32363462。