黄埔区广州拓益电气有限公司“8.03”

事故调查报告书

事故单位：广州拓益电气有限公司

事故地点: 黄埔区宏明路271号自编1栋1楼卸货平台

事故日期：2018年8月3日

伤亡情况： 1死

事故类别：物体打击

广州黄埔区安全生产监督管理局

2018年9月5日

黄埔区广州拓益电气有限公司“8.03”

事故调查报告书

2018年8月3日，下午14点43分左右，黄埔区东区街宏明路271号的广州拓益电气有限公司员工曾国斌和张剑利、周州、周冬泉使用手动液压搬运车（以下简称：叉车）搬运一台高压交流六氟化硫金属封闭开关柜（以下简称：电柜），在经过自编1栋1楼卸货平台拱形防水带时，叉车受阻导致电柜失去重心从货叉向前倾倒，并压在电柜前扶持的曾国斌身上，导致曾国斌当场死亡。

- 事故基本信息

（一）事故基本情况

1．事故发生时间：2018年8月3日14:43左右

2．事故地点：黄埔区宏明路271号自编1栋1楼卸货平台

- 事故类别：物体打击

4．伤亡情况： 1死

5．事故等级：一般事故

（二）事故单位情况

广州拓益电气有限公司，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：广州区黄埔区宏明路271号自编13房，法定代表人：黄宏武，注册资本3010万元，经营范围：电气机械和器材制造业。主要生产：中低压输配电设备，比如：高压交流六氟化硫金属封闭开关柜等。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生详细经过

8月3日14点43分左右，曾国斌（男，48岁，湖南省平江县城关镇北城村168号）和张剑利、周州、周冬泉用手动液压搬运车（品牌型号：诺力AC20B，货叉宽度540MM，货叉长度1150MM，载重2000KG，系列号17045979-B/275）从1栋3楼坐电梯将一台高压交流六氟化硫金属封闭开关设备（设备高1.95米、长1.83米、宽0.76米、重约600-700KG）运到1栋1楼卸货平台。搬运方式是将电柜直接放置在叉车上。在经过门口拱形防水带时，第一次在后面用力推叉车因防水带受阻，此时发现电柜向前发生一段位移，然后将叉车拉出来重新调整，调整后继续开始推第二次，当时张剑利站在电柜的右侧（朝向从电梯朝外，下同）扶着电柜，周州负责叉车，周冬泉站在电柜的左侧扶着电柜，曾国斌站在电柜的左前方扶着电柜，在冲过防水带的时候电柜突然向前倾倒，将曾国斌压住（曾国斌半蹲头部被电柜压住）。周边群众大概10个人见到这种情况，马上过来救援，随后报120和110。120救护车赶到，经抢救无效死亡，死亡原因：颅脑损伤。

（二）事故发生后的应急处置措施

事故接报后，区安全监管局、区公安分局、东区街道办事处等部门立即赶到事故现场，开展事故救援工作。随后由区安全监管局牵头成立了事故调查组和事故善后处理小组，对事故现场进行勘查，对相关人员进行询问调查取证，布置落实有关善后处理事宜。

事故调查组根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《广州市安全生产条例》等法律法规的规定，严格按照事故处理“四不放过”的原则，认真开展事故调查处理工作，分析并查清了事故原因，并责成事故单位做好事故的善后工作。

目前广州拓益电气有限公司已经对死者家属赔偿167万元。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡情况

人员伤亡情况：死亡 1 人

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 用工 形式 | 工种 | 本工种工龄 | 伤害部位 | 安全教育情况 | 损失 工作日 | 伤亡 原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 曾国斌 | 男 | 48 | 合同工 | 管理人员 | 多年 | 颅脑损伤 | 有 | 6000日 | 物体打击 | 死亡 |

（二）直接经济损失

其中直接经济损失约：167万元

四、事故调查情况

（一）单位主要负责人、安全管理人员未参加安全监管部门组织的安全培训，未取得培训证书。

（二）广州拓益电气有限公司未制定叉车的作业指导书和安全操作规程，没有“8.03”事故涉及的叉车使用说明书。缺少搬运作业的安全操作规程。

（三）2017年、2018年度的安全培训计划，均无涉及叉车的培训。

- 员工三级安全培训教育不全。

- 没有定期安全检查记录

- 没有安全风险识别、控制和日常排查记录。

- 广州拓益电气有限公司一直都采用本次事故里的搬运方式，在日常货物搬运过程中已经发现防水带存在较大安全隐患，但是该公司主要负责人没有认真落实安全防范措施，没有进行安全隐患整改。

（八）电柜摆放高度超高，根据《机械制造企业安全质量标准化工作指南》第3.3.1.2.6 规定“工件、物料摆放不得超高⑴在垛底与垛高之比为1：2的前提下，垛高不超过2m。例如垛底为1m，垛高不超过2m”，经测量电柜尺寸为：长1830mm,宽760mm,高1950mm,电柜底宽与高度比为1：2.57。

五、事故原因分析

（一）事故直接原因

广州拓益电气有限公司员工采取不安全的搬运方式，致使处于危险区域的曾国斌被倾倒的电柜打击死亡。

（二）事故间接原因

1.广州拓益电气有限公司安全生产主体责任不落实，单位主要负责人、安全管理人员未经安全培训，员工三级安全教育、叉车操作、搬运操作安全培训不到位。

2.广州拓益电气有限公司搬运作业劳动组织不合理，现场搬运作业缺乏统一指挥。

3.广州拓益电气有限公司搬运作业没有安全操作规程。根据叉车手柄上安全警示标志，严禁在斜坡上行驶，但是该区域防水带坡度较大，该公司采用错误搬运工具和方法。

4.广州拓益电气有限公司在日常货物搬运过程中发现防水带存在较大安全隐患，但是该公司主要负责人没有认真落实安全防范措施，没有进行安全隐患整改。

5.广州拓益电气有限公司员工安全意识淡薄。

（三）事故性质认定

综合事故原因分析，事故调查组遵照实事求是、尊重科学的原则，一致认定这是一起生产安全责任事故。

六、事故责任认定和对责任者的处理意见

本次事故酿成了血的教训，造成了无法挽回的损失，在事故单位和社会上造成了不良的影响。为了惩戒事故责任者，警示他人，防止类似事故的再次发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规章，对本次事故的责任单位和责任人作出如下处理建议：

（一）事故责任单位

广州拓益电气有限公司,安全生产主体责任不落实，未健全安全生产责任制和安全生产规章制度；对从业人员安全生产教育和培训不到位，未能保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十五条的规定,对事故的发生负有责任，建议由黄埔区安全监管局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定，对广州拓益电气有限公司予以行政处罚。

（二）事故责任个人

黄宏武（男，广州拓益电气有限公司法定代表人、总经理），其作为公司的法定代表人、总经理全面负责公司工作，黄宏武作为公司的主要负责人未健全本单位的安全生产责任制，未组织制定本单位的搬运作业的安全操作规程，对本单位的安全生产工作督促、检查不到位，未能及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（一）、（二）、（五）项的规定，对事故的发生负有责任，建议由黄埔区安全监管局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定，对黄宏武予以行政处罚。

七、事故防范和整改措施

为了防范类似事故的再次发生，事故调查组提出如下安全整改和防范措施建议：

（一）针对类似的搬运作业，严格要求检查地面坡度和破损情况，及时修复。

（二）针对货物摆放高度，严格执行货物“在垛底与垛高之比为1：2的前提下，垛高不超过2m”要求，并落实安全防范措施。

（三）广州拓益电气有限公司应当认真学习安全生产相关法律法规，严格落实安全生产主体责任，组织进行危险识别和风险评估，制定和完善本单位相应的安全生产规章制度和操作规程，制定并实施本单位安全生产教育和培训计划和定期组织安全隐患排查工作，并制定相应的整改计划，及时跟踪以确保消除生产安全事故隐患，制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。加强对现场的安全管理，及时发现和制止违章作业行为。加强对员工安全知识和安全意识的培训，增强员工的安全防范意识和自我保护意识。